ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г. Воронеж.Тел. 8(0732) 29-32-65,72-78-86,595-400 e-mail: narutis@vmail.ru

Исх. № _________

От __.__.2005 г.

# Коммерческое предложение

ИЗУ-Т

ИМПУЛЬСНО-ЗАЖИГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО «Импульс-2»

ИЗУ с таймером предназначено для совместной работы с магнитным баластом газоразрядных ламп высокого давления типа ДНаТ, ДРИ. ИЗУ может выпускаться как с таймером, так и без него в зависимости от требования заказчика. ИЗУ последовательно-параллельного типа выпускается без таймера.

ИЗУ с таймером имеет следующие преимущества:

1.Сберегает ресурс магнитного балласта за счет того, что отключает последний в том случае, когда лампа выходит из строя.

2.Позволяет повторно зажечь лампу при кратковременном отключении электроэнергии.

3.Исключает повторное включение ламп, отработавших свой ресурс, что предотвращает мерцание.

4.Уменьшает вероятность пробоя обмотки магнитного балласта.

5.Дает возможность отсеивать отработавшие свой ресурс лампы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания                                220+-30В

Напряжение срабатывания                     170-195В

Максимальная амплитуда импульсов   5кВ

Минимальная амплитуда импульсов    3.5кВ

Время работы таймера:

для ДНаТ                                                     82 с.

для ДРИ                                                       655 с.

Мощность лампы, не более                     1000Вт

Габариты: Ø 40 мм, длина 55 мм. Крепление: болт Ø 6мм.

Срок службы не менее 15 лет

При производстве используются комплектующие фирм “PHILIPS”, “MOTOROLA”.

Данное устройство является функциональным аналогом ИЗУ с таймером, выпускаемым фирмой "Vosslon-Schwabe".

Для ИЗУ-Т- 70-700 параллельного типа (двухвыводного)

| ЦЕНА с НДС (предоплата) | 1-99шт. | 100-499шт. | 500-999шт. | 1000-4999шт. | 5000-10000шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗУ-Т-70-700/220-01.УХЛ2 (без таймера) | 95р. | 85р. | 85р. | 80р. | 70р. |
| ИЗУ-Т-70-700/220-01(т).УХЛ2 (с таймером) | 145р. | 139р. | 135р. | 125р. | 110р. |

Для ИЗУ-Т-400 последовательно-параллельного типа (трехвыводного)

| ЦЕНА с НДС (предоплата) | 1-99шт. | 100-499шт. | 500-999шт. | 1000-4999шт. | 5000-10000шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗУ-Т-400/220-01.УХЛ2 (без таймера) | 135р. | 125р. | 115р. | 105р. | 95р. |

ИЗБЕГАЙТЕ ПОДДЕЛОК! ИЗУ с таймером производит только ООО «Клейтон»!

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА по ГОСТ Р МЭК 926-98, ГОСТ Р МЭК 927-98.